## Slide 1
TOVNET · SEG PROJECT REVIEW
TOVNET-SEG
CCTV 고해상도 영상 기반 실시간 수면 조류(녹조·적조) 세그멘테이션 시스템
개발 기간 2026.05 ~ 2026.07 (Phase 0 – Phase 6) 핵심 모델 OneFormer (Swin-Large, ≈236M params) 최종 성능 Test mIoU 0.770 · 평균 지연 646ms
원개발 성균관대학교 연구진 · 기술자료 정리·발표 양호용
Notes: [용어 설명]
OneFormer: 세그멘테이션(픽셀 단위 분류) 전용이 아니라 여러 비전 과제를 하나의 구조로 처리하는 범용 Transformer 모델입니다. Swin-Large는 그 안에서 이미지를 읽어들이는 백본(뼈대) 이름이며, 약 236M(2억 3,600만) 개의 파라미터를 가진 중대형급 모델입니다 — 최신 초대형 모델(수십억 파라미터)보다는 작지만, 엣지 실시간 세그멘테이션에서는 상당히 무거운 축에 속합니다.
Test mIoU 0.770 / 평균 지연 646ms: 각각 '정확도'와 '속도' 지표입니다. 정확도 계산 방식은 10번 슬라이드에서, 속도 개선 과정은 6번 슬라이드에서 자세히 다룹니다.
Phase 0~6: 2026.05~07 동안 모델 구조를 3번 바꾸고(5번 슬라이드), 아키텍처를 리팩터링하고(11번 슬라이드), 실제 운영까지 간(13번 슬라이드) 전체 여정의 단계 구분입니다.

## Slide 2
PROJECT OVERVIEW
프로젝트 개요
CCTV 영상 속 수면 부유 조류를 픽셀 단위로 분리하여, 점유율 계산 → 임계치 초과 시 알람·증거 저장까지 이어지는 엔드투엔드 파이프라인
01
Full Resolution 단일 추론
타일링 오버헤드를 제거하고 1920×1088 전신 입력 → 단일 추론 → 결과 크롭 체계로 전환
02
DB 모니터링 기반 동적 제어
정적 실행에서 벗어나, DB를 주기적으로 폴링해 CCTV 추가/삭제를 실시간 감지하는 서버 아키텍처
03
모듈형 계층 구조
utils → events → inference/ingestion/output → core로 이어지는 단방향 의존성 규칙 확립
GPU
RTX A5000 · 24GB VRAM
모델
OneFormer Swin-Large
플랫폼 DB
MySQL · 내부 플랫폼 DB
네트워크
WireGuard VPN 원격 서버
TOVNET-SEG | CCTV 기반 실시간 수면 조류 탐지 시스템
2
Notes: [핵심 개념 풀이]
Full Resolution 단일 추론: 원래는 큰 이미지를 여러 조각(타일)으로 잘라 각각 AI에 넣었는데, 이제는 이미지 전체를 통째로 한 번에 넣습니다. 이렇게 바꾼 이유와 효과는 6번 슬라이드에서 수치로 보여드립니다.
DB 모니터링 기반 동적 제어: 예전에는 카메라를 추가/제거하려면 서버를 껐다 켜야 했다면, 지금은 DB(카메라 목록)를 30초마다 자동으로 확인해서 사람 개입 없이 반영합니다.
모듈형 계층 구조: 코드를 역할별 폴더로 나누고, 한쪽에서 다른 쪽으로만 참조하도록 규칙을 정했습니다(양방향 참조 금지). 이렇게 하면 한 부분을 고칠 때 다른 부분이 덩달아 깨지는 사고를 줄일 수 있습니다 — 자세한 구조는 11번 슬라이드.
WireGuard VPN: 원격 서버에 안전하게 접속하기 위한 암호화 터널입니다. 일반 인터넷 회선보다 보안 수준이 높습니다.

## Slide 3
SYSTEM ARCHITECTURE
실시간 처리 파이프라인
RTSP 수집부터 알람·대시보드 송출까지, 5단계 파이프라인으로 구성된 프로덕션 시스템
1
Ingestion
RTSP 스트림 수집
FFmpeg NVDEC 하드웨어 디코딩
→
2
Scheduling
BatchScheduler PULL 방식
Skip-to-Latest 큐 관리
→
3
Inference
OneFormer Swin-Large
Full-Res 단일 추론(bf16)
→
4
Events
점유율 계산 · 임계치 판정
알람 + 증거 스냅샷 저장
→
5
Output
HLS(/dev/shm) · MJPEG
대시보드 · 외부 API 연동
기술 스택
프레임워크
PyTorch · Transformers ≥ 5.9.0
정밀도
bfloat16 / FP16 자동 혼합 정밀도(AMP)
스트리밍
FFmpeg NVDEC · HLS (RAM 디스크)
웹 서버
Flask (MJPEG + 대시보드)
연동
REST API · Redis 캐시 · SQLite WAL
TOVNET-SEG | CCTV 기반 실시간 수면 조류 탐지 시스템
3
Notes: [파이프라인 용어 설명]
RTSP: CCTV가 영상을 실시간으로 전송하는 표준 프로토콜입니다. FFmpeg NVDEC는 이 영상을 압축 해제(디코딩)하는 작업을 CPU 대신 GPU 전용 하드웨어로 처리해 속도를 높이는 기술입니다.
BatchScheduler PULL 방식 / Skip-to-Latest: 프레임이 밀려도 오래된 프레임을 순서대로 처리하지 않고, 항상 '가장 최신 프레임'만 골라 처리합니다. 실시간 알람 시스템에서는 5초 전 화면보다 지금 화면이 중요하기 때문입니다.
bf16(bfloat16): 계산 정밀도를 32비트에서 16비트로 낮춰 속도와 메모리 사용량을 줄이는 기법입니다. 정확도 손실은 거의 없는 수준으로 관리됩니다.
HLS / MJPEG: 대시보드나 외부 화면에 영상을 실시간으로 내보내는 표준 스트리밍 포맷입니다. 별도 전용 플레이어 없이 웹브라우저에서도 재생 가능합니다.

## Slide 4
PROVEN IN PRODUCTION
설계도가 아닌, 실제 가동 중인 시스템
RTSP 수집부터 알람·대시보드 송출까지 전 구간이 코드 레벨로 검증된 프로덕션 아키텍처
이것이 비즈니스에 의미하는 것
도입 리스크 최소화
프로토타입이 아닌 실동작 코드. PID 구동 확인, 즉시 파일럿 배포 가능
운영 인건비 절감
EventHandler가 알람·증거 저장을 자동화 → 상시 육안 모니터링 인력 불필요
확장 가능한 구조
카메라 1대 추가 시 Ingester 스레드만 증설 → 다수 CCTV 사이트로 선형 확장
표준 인프라 호환
HLS·MJPEG·REST API 등 범용 프로토콜 사용 → 기존 관제 대시보드에 즉시 연동
TOVNET-SEG | CCTV 기반 실시간 수면 조류 탐지 시스템
4
Notes: [이 슬라이드가 중요한 이유]
'프로토타입이 아니라 실동작 코드'라는 말은 — 데모용으로 잠깐 돌려본 것이 아니라, 실제 서버에서 PID(프로세스 번호, 리눅스에서 프로그램이 살아있다는 증거)가 부여된 채로 계속 가동되고 있다는 뜻입니다. 즉 지금 당장 파일럿 현장에 배포해도 코드 레벨의 재작업이 필요 없습니다.
운영 인건비 절감 항목의 EventHandler는 '이상 감지 시 자동으로 캡처 저장 + 알람 발송'을 담당하는 내부 모듈 이름입니다. 사람이 CCTV 화면을 계속 지켜볼 필요가 없어진다는 의미입니다.
확장 가능한 구조: 카메라 1대를 추가할 때 서버 전체를 다시 설계할 필요 없이, Ingester라는 담당 모듈(스레드) 하나만 늘리면 됩니다 — 비용·개발기간 예측이 쉬워집니다.

## Slide 5
MODEL EVOLUTION
모델 아키텍처 진화: 3단계 선택 과정
실시간성과 정확도의 균형을 찾기 위해 두 차례의 구조 전환을 거쳐 최종 모델을 확정
Phase 0
베이스라인
DeepLabV3+
ResNet50 · ImageNet
정밀도 ▲ / 속도 ▼
다중 스케일 특징 추출은 우수하나 FPS가 낮아 실시간 서비스에 부적합, Batch Queue Full 빈번
Phase 1
경량화 시도
Fast-SCNN
경량 실시간 모델
속도 ▲ / 정밀도 ▼
추론 속도는 크게 개선됐지만 조류 경계가 불명확해 정밀도가 저하, 하이브리드 운용 필요
Phase 2
최종 선택
OneFormer
Swin-Large · ≈236M
정밀도 ▲ / 속도 ▲
Universal Segmentation + ADE20K 사전학습을 sludge 도메인으로 전이. 최종 채택 모델
TOVNET-SEG | CCTV 기반 실시간 수면 조류 탐지 시스템
5
Notes: [3단계 모델 선택 배경]
DeepLabV3+ (Phase 0): ResNet50이라는 비교적 오래되고 검증된 백본에 ImageNet(범용 이미지 100만 장) 사전학습을 적용한 베이스라인입니다. 정확도는 준수했지만 속도가 느려 실시간 서비스에 부적합했습니다(Batch Queue Full = 처리 대기열이 계속 밀리는 현상).
Fast-SCNN (Phase 1): 이름 그대로 '빠른' 경량 모델로 바꿔봤지만, 이번엔 속도는 확보했는데 조류 경계가 흐릿하게 나와 정밀도가 떨어졌습니다. 즉 속도와 정확도를 동시에 만족하는 모델이 아니었습니다.
OneFormer (Phase 2, 최종): Swin-Large라는 Vision Transformer 계열 백본을 쓰는 범용 세그멘테이션 모델입니다. ADE20K(범용 실내외 장면 20만 장 데이터셋)로 사전학습된 모델을, 저희 조류 도메인 데이터로 재학습(전이학습)시켜 정확도와 속도를 모두 확보했습니다.

## Slide 6
KEY BREAKTHROUGH
타일링 제거 → Full Resolution 단일 추론
“GPU 사용량은 높은데 FPS가 낮다” — 병목의 원인은 연산량이 아닌 타일 호출 횟수와 전처리 오버헤드였음
평균 지연시간 (ms)
Phase 2 전환 시점 벤치마크 (2026-06-15)
Chart: 
| Tiling (1024²) | Full Resolution
Latency (ms) | 1481 | 646
↓ 2.3배 개선
정확도 (mIoU)
Phase 2 전환 시점 벤치마크 (2026-06-15) · 참고: 최종 검증 mIoU는 ‘최종 성능 지표’ 슬라이드에서 별도 제시
Chart: 
| Tiling (1024²) | Full Resolution
mIoU | 0.3534 | 0.382
+0.0286 상승
32-pixel Alignment
1080→1088 패딩으로 Swin Transformer 차원 요구사항 충족
bfloat16 AMP
torch.cuda.amp.autocast()로 FP16 추론 가속, 최대 VRAM 6.33GB
Zero-copy 아키텍처
PyTorch↔Numpy 변환 시 메모리 복사 최소화
TOVNET-SEG | CCTV 기반 실시간 수면 조류 탐지 시스템
6
Notes: [타일링 제거가 왜 핵심 돌파구인가]
기존 방식(타일링)은 큰 이미지를 1024×1024 조각 여러 개로 잘라 AI에 각각 넣고 다시 이어 붙였습니다. 문제는 GPU 연산량 자체보다, '조각마다 AI를 반복 호출하는 오버헤드'와 '조각을 이어붙이는 전처리 비용'이 병목이었다는 점입니다 — 그래서 GPU 사용량은 높은데 실제 처리 속도(FPS)는 낮았습니다.
해결책은 이미지를 자르지 않고 1920×1088 전체를 한 번에 넣는 것(Full Resolution 단일 추론)입니다. 결과적으로 평균 지연시간이 1481ms → 646ms로 2.3배 빨라졌고, 정확도(mIoU)도 0.3534 → 0.382로 함께 올랐습니다(이 수치는 Phase 2 전환 시점의 벤치마크 비교값이며, 최종 확정 성능인 Test mIoU 0.770과는 다른 수치입니다 — 자세한 mIoU 설명은 10번 슬라이드).
32-pixel Alignment / bfloat16 AMP / Zero-copy: 각각 'Swin Transformer가 요구하는 이미지 크기 규격에 맞추는 패딩(1080→1088)', '정밀도를 낮춰 연산 속도를 높이는 기법(최대 VRAM 6.33GB로 관리)', 'PyTorch와 Numpy 사이에서 데이터를 복사하지 않고 그대로 주고받아 메모리 낭비를 줄이는 기법'입니다.

## Slide 7
WHY ACCURACY MATTERS
1픽셀의 오차가 알람의 신뢰도를 무너뜨린다
타일 경계에서 발생한 예측 불일치가 어떻게 오탐·미탐으로 이어지는지, 실제 검증 로그로 확인
비즈니스 리스크
오탐(False Alarm)
경계 불일치 영역이 오검출되어 불필요한 알람·현장 출동 비용 발생
미탐(Missed Alarm)
끊긴 영역만큼 실제 점유율이 과소 계산 → 임계치 미달로 경보 누락
신뢰도 하락
동일 조류를 타일마다 다르게 판정 → 운영자의 시스템 신뢰 저하
해결 → Full Resolution 전환
타일 경계 자체를 제거해 판정 불일치 원천 차단, 오탐·미탐 리스크를 구조적으로 해소
TOVNET-SEG | CCTV 기반 실시간 수면 조류 탐지 시스템
7
Notes: [이 슬라이드가 나온 이유]
타일 경계에서 두 조각의 판정이 서로 어긋나면, 실제로는 하나로 이어진 조류인데 AI가 마치 두 개의 서로 다른 물체처럼 잘못 인식할 수 있습니다. 이미지 속 이 상황을 실제 검증 로그로 보여드리는 슬라이드입니다.
오탐(False Alarm) / 미탐(Missed Alarm): 각각 "없는데 있다고 잘못 알람"과 "있는데 놓쳐서 알람이 안 옴"을 뜻합니다. 오탐이 잦으면 불필요한 현장 출동 비용이, 미탐이 잦으면 실제 사고를 놓치는 리스크가 커집니다 — 두 가지 모두 시스템 신뢰도에 직결됩니다.
이 문제의 해결책이 6번 슬라이드의 Full Resolution 전환입니다. 타일 경계 자체를 없애버렸기 때문에 이 슬라이드에서 보여드리는 오탐/미탐 원인이 구조적으로 사라졌습니다.

## Slide 8
DATASET & TRAINING
데이터셋 구성 및 학습 전략
1,238
원본-마스크 이미지 쌍
Train
866장 (70%)
Val
248장 (20%)
Test
124장 (10%)
이미지 레벨 분리로 Data Leakage 방지 · 4개 CCTV 소스에서 수집(6-1/6-2/9-1/Sokheng)
Hybrid Loss Function
0.5 × BCEWithLogitsLoss + 0.5 × DiceLoss
조류 픽셀이 전체의 1~3% 미만인 극심한 클래스 불균형 문제를 DiceLoss로 보완
Optimizer
AdamW (lr=3e-4, weight decay=1e-4)
Scheduler
CosineAnnealingLR
Precision
bfloat16 / FP16 Mixed Precision (AMP)
수면 특화 데이터 증강 (Albumentations)
ColorJitter
빛 반사·조명 변화 대응
GaussianBlur / MotionBlur
흐릿한 경계·수면 파동 대응
RandomBrightnessContrast
안개·흐림 조건 모방
Horizontal/Vertical Flip
위치 불변성 및 저각도 CCTV 모방
TOVNET-SEG | CCTV 기반 실시간 수면 조류 탐지 시스템
8
Notes: [데이터·학습 전략 용어 설명]
Hybrid Loss (BCEWithLogitsLoss 50% + DiceLoss 50%): 조류 영역이 이미지 전체의 1~3%밖에 안 되는 극심한 클래스 불균형 문제 때문에, 일반적인 손실 함수(BCE) 하나만 쓰면 AI가 '그냥 다 배경이라고 찍는' 쪽으로 게을러질 수 있습니다. DiceLoss를 함께 써서 '작더라도 조류 영역을 놓치면 크게 벌점'을 주는 방식으로 보완했습니다.
Train 866장(70%) / Val 248장(20%) / Test 124장(10%): 전체 1,238장을 학습용/검증용/최종평가용으로 나눈 것입니다. 특히 '이미지 레벨'로 나눴다는 것은, 같은 장면(같은 카메라·같은 순간)이 Train과 Test에 동시에 섞여 들어가는 것을 막았다는 뜻입니다(Data Leakage 방지) — 왜 이 구분이 성능 지표의 신뢰도에 중요한지는 10번 슬라이드에서 이어집니다.
AdamW / CosineAnnealingLR: 각각 '모델 가중치를 업데이트하는 최적화 알고리즘'과 '학습이 진행될수록 학습 속도(lr)를 서서히 줄여 안정적으로 수렴시키는 스케줄'입니다.
증강 기법(ColorJitter, GaussianBlur 등): 실제 촬영 환경에서 발생하는 빛 반사, 흐릿함, 안개, 저각도 CCTV 앵글 등을 인위적으로 재현해 학습 데이터를 늘리고, 다양한 현장 조건에 강건하게 만드는 기법입니다.

## Slide 9
PERFORMANCE RESULTS
최종 성능 지표
Full Resolution 전환과 모델 최적화를 거쳐 검증된 최종 시스템 성능
0.770
Test mIoU
0518/0519 최신 데이터 기준, key_remap.py 검증 재현
646ms
평균 추론 지연
Tiling 대비 2.3배 개선
6.33GB
최대 VRAM 사용량
RTX A5000 24GB 中 안정적 여유
30초
DB 폴링 주기
CCTV 추가/삭제 실시간 반영
평가 방식
IoU(Jaccard Index), F1-Score, Pixel Accuracy를 최신 데이터(0518/0519 촬영분)에 대해 산출 — 검증셋 대비 테스트셋 일반화 격차(Domain Shift)를 지속 모니터링
F1-Score(중요도 上) · Pixel Accuracy(클래스 불균형으로 과신 경향 有, 참고 지표)
TOVNET-SEG | CCTV 기반 실시간 수면 조류 탐지 시스템
9
Notes: [이 슬라이드의 숫자 읽는 법]
Test mIoU 0.770이 무엇이고 왜 'Test' 세트로 측정했는지에 대한 자세한 설명은 바로 다음 10번 슬라이드에서 별도로 다룹니다.
평가 방식에 나오는 F1-Score와 Pixel Accuracy는 mIoU를 보완하는 참고 지표입니다. 특히 Pixel Accuracy는 조류 영역이 워낙 작다 보니(1~3%) '전부 배경이라고 찍어도 90%대 후반'이 나올 수 있어 과신하면 안 되는 지표라는 점을 슬라이드에도 명시했습니다 — F1-Score를 더 중요하게 봐야 합니다.
Domain Shift(검증셋 대비 테스트셋 일반화 격차): 학습·검증에 쓰지 않은 최신 데이터(0518/0519 촬영분)에서도 성능이 유지되는지를 지속적으로 확인하고 있다는 의미로, 계절·조도 변화 등 실제 현장 변수에 대한 안전장치입니다.

## Slide 10
PERFORMANCE METRIC
Test mIoU, 왜 이 지표로 성능을 검증했나
AI가 찾아낸 조류 영역이 정답과 얼마나 겹치는지를 수치화한 지표 — 모델이 한 번도 보지 않은 데이터로 채점
핵심 포인트
mIoU란?
정답 영역과 AI 예측 영역이 겹치는 정도를 나타낸 정확도 지표(0~1)
왜 "Test" 데이터인가
학습에 쓰지 않은 데이터로 채점 → 실제 현장 배포 시 기대 성능을 정직하게 보여줌
0.770의 의미
조류 영역의 약 77%를 정확히 검출 (0518/0519 최신 데이터로 검증 재현)
핵심 → 정직한 성능 지표
Test 데이터는 모델이 한 번도 본 적 없는 데이터라, 실전 배포 시 기대할 수 있는 성능에 가장 가까운 숫자입니다
TOVNET-SEG | CCTV 기반 실시간 수면 조류 탐지 시스템
10
Notes: [IoU / mIoU 계산 방식 – 상세]
IoU(Intersection over Union) = 예측 마스크와 정답 마스크의 교집합 픽셀 수 ÷ 합집합 픽셀 수. 이미지 1장마다 0~1 사이 값이 나옵니다.
mIoU(mean IoU) = 여러 이미지(또는 여러 클래스: 조류/배경)의 IoU를 평균낸 값. 저희 시스템은 "조류 영역"이 이미지 전체의 1~3%밖에 되지 않는 극단적 클래스 불균형이 있어(8번 슬라이드 Hybrid Loss 참고), 단순 정확도(Pixel Accuracy)만 보면 "다 배경이라고 찍어도 97% 정확도"처럼 착시가 생깁니다. mIoU는 이런 착시 없이 "조류를 얼마나 정확히 찾아냈는가"를 직접 반영하는 지표라 채택했습니다.
[왜 하필 "Test" mIoU인가]
8번 슬라이드에서 전체 1,238장을 Train 866장(70%)·Val 248장(20%)·Test 124장(10%)으로 나눴습니다. Train은 학습에 직접 사용, Val은 학습 중간에 하이퍼파라미터·조기종료 판단에 사용되므로 모델이 "간접적으로" 이 데이터에 최적화됩니다. Test 세트는 최종 모델이 한 번도 보지 않은 데이터라서, 실제 현장 CCTV에 배포했을 때 기대할 수 있는 성능과 가장 가깝습니다. 즉 Train/Val mIoU는 "얼마나 잘 외웠는가"에 가깝고, Test mIoU는 "실전에서 얼마나 잘하는가"를 보여주는 숫자입니다.
이미지 레벨로 Train/Val/Test를 분리했기 때문에(같은 장면이 여러 세트에 섞이는 Data Leakage 방지), Test mIoU가 실제보다 부풀려질 가능성도 낮췄습니다.
[0.770이라는 숫자의 의미]
0518/0519 최신 촬영분 기준, Test 124장에 대해 key_remap.py로 가중치 정합성을 재검증한 뒤 재현한 수치입니다(11번 슬라이드 이슈 #2 참고). 시맨틱 세그멘테이션 분야에서는 통상 mIoU 0.5 이상이면 실사용 가능한 수준으로 보고, 0.7대는 상용 서비스 품질로 평가되는 편입니다. 다만 조류처럼 경계가 흐릿한 대상은 라벨러 간에도 판정이 갈릴 수 있어, 100%에 가까운 수치를 목표로 삼기보다 오탐/미탐 실사용 지표(9번 슬라이드 F1-Score, Pixel Accuracy)와 함께 보는 것이 안전합니다.
참고: 6번 슬라이드의 "+0.0286 상승"은 이 0.770과는 다른 수치입니다 — Phase 2 전환 시점(타일링 vs Full Resolution) 벤치마크에서의 부분 비교값이며, 최종 확정 성능은 이 슬라이드의 0.770입니다.

## Slide 11
ENGINEERING RIGOR
기술적 난제와 검증된 해결 과정
발생 현상 → 근본 원인 분석 → 정량적 해결책, 3단계 진단 프로세스로 총 12건의 이슈를 해결
2026-06-10
OOM-Killer 강제 종료
현상
python3 프로세스 15GB RAM 점유 후 OS 강제 종료
원인
dmesg 로그 분석: 스트림 재연결 시 큐가 무제한으로 누적
해결
BatchScheduler에 Skip-to-Latest 전략 + Hard Cap 적용
2026-06-10
모델 웨이트 정합성 오류
현상
웨이트 리맵핑 실패로 모델이 무작위 초기값으로 동작
원인
transformers 라이브러리 버전 불일치 (445개 키 불일치)
해결
key_remap.py 리맵핑 + verify_load.py로 무결성 검증, mIoU 0.770 재현
2026-06-15
타일링 스티칭 아티팩트
현상
타일 경계에서 예측 불연속, GPU 커널 호출 오버헤드 과다
원인
1080p 처리 시 수십 개 타일 생성 → 반복 호출·중복 연산
해결
Full Resolution 단일 추론 전환으로 완전 제거 (Latency 2.3배 개선)
TOVNET-SEG | CCTV 기반 실시간 수면 조류 탐지 시스템
11
Notes: [3단계 진단 프로세스 – 이슈 상세]
OOM-Killer 강제 종료: OOM은 'Out Of Memory'(메모리 부족)의 줄임말로, 리눅스 운영체제가 메모리를 다 써버린 프로세스를 강제로 죽이는 안전장치입니다. dmesg(시스템 로그)를 분석해 'CCTV 스트림이 끊겼다 재연결될 때마다 처리 대기열이 무한정 쌓이는' 원인을 찾았고, Skip-to-Latest 전략과 대기열 상한(Hard Cap)을 적용해 해결했습니다.
모델 웨이트 정합성 오류: '웨이트'는 AI 모델이 학습한 지식 자체(가중치 파일)입니다. 라이브러리(transformers) 버전이 바뀌면서 저장된 웨이트의 이름표(키) 445개가 새 버전과 맞지 않아, 모델이 학습된 지식 없이 무작위 초기 상태로 동작하는 심각한 버그였습니다. key_remap.py로 이름표를 새로 맞추고, verify_load.py로 '제대로 로드됐는지' 자동 검증하는 절차를 만들어 재발을 방지했습니다 — 이 검증 스크립트가 9·10번 슬라이드의 mIoU 0.770을 재현하는 데도 그대로 쓰였습니다.
타일링 스티칭 아티팩트: 6번 슬라이드에서 설명한 타일링 문제의 근본 원인 분석 버전입니다. 조각을 반복 호출하는 구조 자체가 문제였기에, 임시 땜질이 아니라 Full Resolution 전환이라는 구조적 해결책을 택했습니다.

## Slide 12
REFACTORING
모듈형 아키텍처로의 전환
단일 실행 스크립트에서, 단방향 의존성을 갖는 계층형 서버 구조로 재설계
common / utils
공용 유틸리티, 로깅, 상수
↓
inference
OneFormer 추론 엔진 · 후처리
↓
ingestion
RTSP 스트림 관리 · 수집
↓
output
HLS · MJPEG 웹 서버
↓
events
이벤트 판정 · 외부 API 연동
↓
core
TovnetSegServer 오케스트레이터
common → utils → inference/ingestion/output → events → core (단방향 의존성, 순환 참조 방지)
TOVNET-SEG | CCTV 기반 실시간 수면 조류 탐지 시스템
12
Notes: [리팩터링 용어 설명]
단방향 의존성: common/utils → inference/ingestion/output → events → core 순서로만 서로를 참조할 수 있게 규칙을 정했다는 뜻입니다. 예를 들어 inference 모듈은 utils를 가져다 쓸 수 있지만, utils가 거꾸로 inference를 가져다 쓰는 것은 금지됩니다. 이렇게 하면 한쪽을 고쳤을 때 연쇄적으로 다른 곳이 깨지는 '순환 참조' 문제를 원천 차단할 수 있습니다.
core의 TovnetSegServer: 앞의 모든 모듈(수집·추론·출력·이벤트)을 하나로 지휘하는 오케스트레이터(총괄 실행기) 역할을 하는 최상위 컴포넌트입니다.
이 리팩터링 전에는 단일 실행 스크립트였다는 점이 핵심입니다 — 기능 하나를 고치려면 전체 코드를 다 이해해야 했지만, 지금은 담당 영역별로 나뉘어 있어 신규 인력 투입이나 유지보수가 훨씬 수월합니다.

## Slide 13
LIVE STATUS
현재 시스템 운영 현황
2026-07-12 기준, 모듈형 아키텍처 v2.0으로 안정적으로 가동 중
정상 구동 중
PID
2404769 (정상 구동)
아키텍처
모듈형 계층 구조 v2.0
추론 엔진
OneFormer Swin-Large · Full Resolution (1920×1088)
DB 모니터링
30초 폴링 주기 · 동적 스트림 배포
활성화 정책
첫 추론 결과 브로드캐스트 후 enabled=1 업데이트 (Deferred Activation)
문서화
ARCHITECTURE.md · DEVELOPER_GUIDE.md 최신화 완료
TOVNET-SEG | CCTV 기반 실시간 수면 조류 탐지 시스템
13
Notes: [운영 현황 용어 설명]
PID 2404769: 리눅스에서 현재 실행 중인 프로세스에 부여되는 고유 번호입니다. 이 번호가 존재하고 계속 유지되고 있다는 것은 서버가 죽지 않고 안정적으로 돌아가고 있다는 가장 직접적인 증거입니다.
활성화 정책(Deferred Activation): 새 카메라를 추가했을 때 곧바로 '정상'으로 표시하지 않고, 첫 추론 결과가 실제로 정상 송출된 것을 확인한 뒤에야 enabled=1로 바꿉니다. 즉 '연결은 됐는데 실제로는 작동 안 하는' 상태를 정상으로 오인하지 않도록 만든 안전장치입니다.
문서화(ARCHITECTURE.md, DEVELOPER_GUIDE.md): 코드뿐 아니라 설계 문서도 최신 상태로 관리되고 있어, 향후 인력이 추가되거나 인수인계가 필요할 때 리스크가 낮다는 의미입니다.

## Slide 14
ROADMAP
향후 개선 방향
단기 (High Priority)
TTA 적용
mIoU +0.02~0.05, Latency 1.5~2배 증가 예상
Hard Example Mining
저조도·안개 등 취약 샘플 집중 학습
Dynamic Thresholding
이미지별 적응형 임계값으로 오탐 감소
중장기 (Medium Priority)
ONNX/TensorRT 배포
PyTorch 런타임 없이 경량 추론
Multi-Camera Fusion
카메라 가림·결손 대응력 향상
Temporal Consistency
프레임 간 일관성 강제, flickering 감소
장기 (Exploration)
Self-Supervised Pretraining
소수 라벨로 높은 성능 달성
Continual Learning
신규 카메라·계절 조건 점진 적응
TOVNET-SEG | CCTV 기반 실시간 수면 조류 탐지 시스템
14
Notes: [로드맵 용어 설명]
TTA(Test-Time Augmentation): 같은 이미지를 여러 방식으로 살짝 변형해 여러 번 추론한 뒤 결과를 평균 내는 기법입니다. 정확도는 오르지만(mIoU +0.02~0.05) 그만큼 계산량이 늘어 속도는 느려집니다(1.5~2배).
ONNX/TensorRT 배포: 지금은 PyTorch라는 개발용 프레임워크 위에서 돌아가는데, 이를 배포 전용 경량 포맷(ONNX/TensorRT)으로 변환하면 더 가볍고 빠르게 실행할 수 있습니다. 다양한 하드웨어(엣지 디바이스 등)에 이식하기도 쉬워집니다.
Self-Supervised Pretraining: 사람이 일일이 라벨(정답)을 달지 않은 영상만으로도 AI가 스스로 패턴을 학습하게 하는 기법입니다. 라벨링 비용을 크게 줄이면서도 신규 현장 데이터에 빠르게 적응시킬 수 있습니다.
Hard Example Mining / Multi-Camera Fusion / Continual Learning: 각각 '틀리기 쉬운 어려운 사례를 집중 학습', '여러 카메라 정보를 합쳐 한 카메라가 가려져도 판단 가능하게', '신규 카메라·계절 변화에 모델을 계속 점진적으로 적응'시키는 방향입니다.
Dynamic Thresholding / Temporal Consistency: '이미지마다 알람 기준을 다르게 자동 조정해 오탐을 줄이는 것'과 '연속된 프레임 사이의 판정이 갑자기 튀지 않도록 일관성을 강제하는 것'입니다.

## Slide 15
감사합니다
TOVNET-SEG는 Full Resolution 전환과 모듈형 아키텍처를 통해 실시간성과 정확도를 함께 확보했으며, 30초 폴링 기반 동적 제어 서버로 안정적으로 운영되고 있습니다.
Q & A
Notes: [마무리 – 발표 시 강조 포인트]
전체 발표를 한 문장으로 요약하면: '타일링을 없애 속도(646ms, 2.3배 개선)를 확보하고, 모듈형 구조로 유지보수성을 확보했으며, 실제로 30초 주기 폴링 서버가 지금 이 순간에도 가동 중'이라는 3가지입니다.
질의응답에서 나올 수 있는 질문 대비: 'mIoU 0.770이 무슨 뜻이냐' → 10번 슬라이드, '왜 이렇게 느렸다가 빨라졌냐' → 6번 슬라이드, '진짜 돌아가고 있는 거 맞냐' → 4번·12번 슬라이드(PID 구동 확인)로 답변하시면 됩니다.